## Slide 1
Sesión #2
Introducción a las redes de computadoras
marco.rodriguez@umi.edu.mx

## Slide 2
TEMARIO
Objetivo
Pregunta de sesión
Ejercicios
Resumen
Referencias
Redes

## Slide 3
Objetivo
Conectar diferentes dispositivos en una red LAN a través de un router inalámbrico con un direccionamiento IP dinámico DHCP.

## Slide 4
Realizar la interconexión de dispositivos en una red inalámbrica.
Verificar el direccionamiento IP de los dispositivos.
Probar la conexión entre los diferentes dispositivos de la red.
Hoy aprenderemos a …

## Slide 5
Presentar trabajos en formato PDF con estructura solicitada en la actividad 1
Portada (datos personales)
Tabla de contenido (opcional)
Desarrollo
Conclusiones
Referencias

## Slide 7
Pregunta de Sesión

## Slide 8
¿Qué es DHCP y para qué sirve? –Ventajas y desventajas
Es
Ventajas
Desventajas:

## Slide 9
¿Qué es?
Es un protocolo de red que utiliza una arquitectura cliente-servidor. Por tanto, tendremos uno o varios servidores DHCP y también uno o varios clientes, que se deberán comunicar entre ellos correctamente para que el servidor DHCP brinde información a los diferentes clientes conectados.
Protocolo de configuración dinámica de host.

## Slide 10
¿Para qué sirve?
Se encarga de asignar de manera dinámica y automática una dirección IP, cuando tenemos un servidor DHCP en funcionamiento, todas las direcciones IP que ha proporcionado a diferentes clientes se guardan en un listado donde se relaciona la IP que se le ha proporcionado (dirección lógica) y la dirección MAC (dirección física de la tarjeta de red).
Gracias a este listado, el servidor DHCP se asegura de no proporcionar a dos equipos diferentes la misma dirección IP, lo que ocasiona un caos en la red local.

## Slide 11
A medida que el servidor va asignando direcciones IP, también tiene en cuenta cuándo pasa un determinado tiempo y caducan, quedando libres para que otro cliente pueda obtener esta misma dirección IP.
El servidor DHCP sabrá en todo momento quién ha estado en posesión de una dirección IP, cuánto tiempo ha estado, y cuándo se ha asignado a otro cliente.

## Slide 12
Video sugerido https://www.youtube.com/watch?v=uJofX54M_1s

## Slide 13
Ejercicios

## Slide 14
Vamos a agregar los dispositivos solicitados, un router modelo WRT300N
A trabajar con Packet Tracer

## Slide 15
Tenemos que agregar las 2 computadoras y 2 laptops, opcional agregar un smartphone y una tableta

## Slide 16
Renombramos cada dispositivo

## Slide 17
Tenemos que agregar un módulo inalámbrico para que se puedan conectar, primero apagamos la PC y arrastramos el puerto Ethernet hacia la columna izquierda, y reemplazamos por el módulo WMP300N

## Slide 18
Hacemos lo mismo con las PC, recuerda apagar antes de quitarla y prender después de ponerla

## Slide 19
Por último cambiamos la dirección IP del router en la interfaz de configuración.
Podemos cambiar el nombre de la red inalámbrica así como la seguridad de la misma.

## Slide 20
Por ultimo probamos la conexión entre los equipos con el comando ping 192.168.1.101

## Slide 21
Resumen

## Slide 22
Realizar la interconexión de dispositivos en una red inalámbrica.
Verificar el direccionamiento IP de los dispositivos.
Probar la conexión entre los diferentes dispositivos de la red.
Hoy aprendimos a …

## Slide 23
Referencias

## Slide 24
Descarga esta presentación escaneando el código QR.

## Slide 25
Braian Camilo Piedrahita Rodríguez. (2017, September 7). Tutorial - Configurar Un Router Inalambrico En Cisco Packet Tracer 5.3.3 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=KuW3RDOd_u8

## Slide 26
De Luz, S. (2023, March 13). Qué es el DHCP, funcionamiento y ejemplos de configuración. RedesZone. https://www.redeszone.net/tutoriales/internet/que-es-protocolo-dhcp/

## Slide 27
Redes

## Slide 28
Yacklyon
https://www.youtube.com/watch?v=k2e6eWyn0fE&ab_channel=yacklyon
https://www.linkedin.com/groups/57275/ CCNA
https://www.udb.edu.sv/udb_files/recursos_guias/informatica-tecnologico/redes-de-comunicacion/2020/i/guia-6.pdf SUBNETEO DE REDES